## Slide 1
BRAKE HANDLE INTERACTIVE SYSTEM
01 / 09
摩托车刹车手把
互动装置
刹车测试挑战
让客户亲手感受你的产品
2026 · 展览方案
→ 键盘方向键翻页 · B 键静态模式 · ESC 索引

## Slide 2
BACKGROUND & PAIN POINTS
02 / 09
展会同质化
严重
01
走马观花
客户走一圈
什么都不记得
02
静态展示
产品无法产生
记忆点
03
缺乏互动
没有让客户
亲身参与的体验
背景与痛点

## Slide 3
SOLUTION
03 / 09
解决方案
01
产品即控制器
用客户的刹车手把产品作为游戏控制器
02
霍尔线性检测
两个手把，线性霍尔传感器检测拉力
03
真实手感体验
握住真实手把参与刹车测试游戏
系统连接示意
刹车手把
霍尔传感器
Arduino
→
大屏幕
USB HID 模拟游戏手柄
线性映射 · 即插即用
解决方案

## Slide 4
HARDWARE SOLUTION
04 / 09
硬件方案
霍尔传感器
01
线性霍尔传感器
无磨损 · 精度高 · 寿命长
AH3505 / A1302
非接触式检测
磁场强度变化
02
钕磁铁
隐藏安装 · 无需改造手把
贴附于手把背面
跟随把手旋转
薄片型安装
03
Arduino Pro Micro
即插即用 · 无需驱动
USB HID 模拟游戏手柄
ADC 读取模拟电压
线性映射到游戏输入
04
3D打印支架
支持品牌定制外壳
固定传感器位置
精确安装角度
可定制外壳
工作原理
手把旋转 → 磁铁靠近/远离霍尔传感器 → 磁场强度变化 → 输出电压变化 → ADC 读取 → 映射为游戏输入值
硬件方案 — 霍尔传感器

## Slide 5
GAMEPLAY
05 / 09
刹车测试挑战
模式 01 反应刹车
红灯亮起 → 绿灯亮 → 拉手把刹车 → 测反应时间
测试指标
从绿灯亮起到手把开始拉动的时间
适合场景
反应速度测试 / 新手体验
模式 02 刹车距离挑战
摩托车动画冲刺 → 看到障碍 → 拉手把刹车 → 最短距离获胜
测试指标
从刹车到完全停下的距离（拉力越深刹车越急）
适合场景
性能展示 / 拉力手感体验
线性控制优势
手把拉力深浅实时映射为刹车力度，拉得越深刹车越急，真正感受产品性能
支持双人对战
游戏玩法

## Slide 6
GAME FLOW
06 / 09
游戏流程
01
选手入场
握住手把，调整姿势
02
屏幕准备
显示规则说明
03
随机倒计时
防抢跑，等待出发
04
绿灯亮起
障碍出现，出发指令
05
拉手把刹车
线性控制，感受真实手感
06
成绩出炉
排行榜实时更新
2
个手把
线性拉力输入
实时
计时排行
毫秒级精度
线性
拉力控制
深度=力度
QR
成绩分享
扫码传播
游戏流程

## Slide 7
APPLICATIONS
07 / 09
应用场景
01
展会引流
入口处设置互动装置，吸引排队体验，制造话题和传播
02
新品发布
作为产品演示环节，让客户亲手体验新品刹车手把的手感
03
门店互动
线下门店放置品牌互动装置，强化品牌记忆和客户粘性
04
客户活动
经销商大会、年会等活动的互动体验环节，留下深刻印象
应用场景

## Slide 8
OPTIONS
08 / 09
可选配置
手把数量
2 个手把
可扩展至 4 个手把
支持更多玩家同时对战
标准: 2P / 扩展: 4P+
控制盒外观
标准黑色外壳
支持品牌定制配色
丝印品牌 logo
定制外壳材质
标准黑 / 品牌定制
游戏模式
反应刹车 / 刹车距离 / 双模式
可定制专属游戏主题
配合品牌色定制皮肤
游戏内容灵活扩展
3 种模式 / 可定制
大屏适配
支持 1080P / 4K 大屏适配
展会大电视直接投影
排行榜系统
本地排行榜 / 联网云排行
成绩二维码扫码分享
可选配置

## Slide 9
DELIVERABLES
09 / 09
交付内容
01
硬件清单
霍尔传感器 × 2
Arduino Pro Micro × 1
3D 打印支架
控制盒外壳
连接线材
02
软件系统
游戏程序 × 1
排行榜系统
Arduino 固件
安装说明文档
03
安装调试
传感器安装指导
Arduino 编程烧录
游戏调试参数设置
现场测试支持
04
技术支持
远程技术支持
现场技术人员（可选）
游戏模式定制开发
05
交付周期
4–6 周
从确认方案到现场交付
包含定制化开发时间
交付内容