## Slide 1
BRAKE HANDLE
INTERACTIVE SYSTEM
刹车手把互动装置
产品改装方案 · 技术演示
发布年份
2026
适用车型
RCB 全系 · 改装通用
目标用户
赛车模拟器玩家 · 电竞馆
01 / 09
Notes: 大家好，今天为大家介绍一款全新的产品——刹车手把互动装置。这是一套基于 Arduino 平台的摩托车手把改装方案，能够将传统的刹车手把升级为具有数据反馈和游戏交互功能的高科技产品。本产品主要面向赛车模拟器玩家、电竞馆、桌游吧以及线下活动场景，预计 2026 年正式发布。

## Slide 2
BACKGROUND & PAIN POINTS
02 / 09
01
传统握把
握持手感单一
缺乏反馈机制
无法实时感知
骑行姿态数据
02
无法显示姿态
无屏幕或指示灯
实时数据显示
无法呈现速度
加速度与倾斜角
03
缺乏交互
无输入功能
只能被动使用
无法参与游戏
或模拟器交互
04
无个性化
用户无法定制
按键映射方案
手感灵敏度
RGB灯光效果
使用体验痛点总结
· 传统刹车手把只支持基础制动，无数据反馈
· 无法与现代模拟器或游戏进行交互，限制了使用场景
Notes: 在介绍产品之前，我们先来看看当前市场中传统刹车手把存在的几个核心痛点。传统握把功能单一、缺乏反馈机制；无法显示实时的骑行姿态数据；缺乏交互性，无法参与游戏或模拟器；同时也不支持用户个性化定制。这些痛点极大限制了使用场景，导致用户体验较差，也为我们的产品创新提供了明确的市场机会。

## Slide 3
SOLUTION
03 / 09
3
步核心方案
1
系统显示方案
保留原有手把结构，加装 3D 打印支架与传感组件
兼容
改装
即装
2
Arduino 智能控制
Arduino Pro Micro 实现霍尔传感器信号采集，实时获取手把旋转状态
编程
ADC
信号处理
3
USB HID 模拟游戏手柄
信号映射到手柄按键 · 即插即用 · 无需安装额外驱动
通用
免驱
即插
Notes: 针对以上痛点，我们提出了三步核心方案。第一步是系统显示方案，保留原有手把结构，加装 3D 打印支架与传感组件，实现即装即用的兼容改装。第二步是 Arduino 智能控制，通过 Arduino Pro Micro 实现霍尔传感器信号的实时采集和处理。第三步是 USB HID 模拟游戏手柄，信号自动映射到手柄按键，即插即用，无需安装额外驱动。

## Slide 4
HARDWARE SOLUTION
04 / 09
核心控制器
Arduino Pro Micro
ATmega32U4 主控芯片
USB HID 原生支持
5V / 16MHz 工作电压
外壳支架
3D 打印支座
PLA+ 材质
精准贴合把手
支持logo定制
角度检测
霍尔传感器
AH3505 / A1302
线性霍尔元件
高灵敏度可选
触发磁铁
强磁吸安装
圆形钕磁铁
免胶粘贴
可调节位置
工作原理
手把
旋转
霍尔
传感
ADC
采样
HID
映射
USB
输出
霍尔传感器产生模拟电压
Arduino ADC 采样转换为
数字量并映射为游戏按键
固定位置确保测量精度
建议使用热熔胶固定
技术要点：磁铁转动改变磁场强度 → 霍尔电压变化 → ADC 采样 → 数值映射为游戏手柄信号值
Notes: 下面我们来看具体的硬件方案。核心控制器选用 Arduino Pro Micro，其内置 ATmega32U4 主控芯片，天然支持 USB HID 协议。外壳支架采用 PLA+ 材质 3D 打印，能够精准贴合把手，并支持 logo 定制。角度检测使用 AH3505 或 A1302 线性霍尔元件，灵敏度高。触发磁铁使用圆形钕磁铁，免胶粘贴，可调节位置。整套系统工作原理是：手把旋转改变磁场强度，霍尔传感器产生模拟电压变化，Arduino ADC 采样后映射为游戏手柄信号值。

## Slide 5
GAMEPLAY MODES
05 / 09
MODE 01
刹车映射模式
适用场景：赛车游戏
手把旋转角度对应油门踏板
旋转角度决定油门深度
行程范围 0-100%
支持灵敏度校准
推荐游戏
Assetto Corsa · iRacing · F1 系列 · 极限竞速
MODE 02
改装战斗模式
适用场景：桌游 / 双人对战
按住手把开始蓄力
松开瞬间发动攻击
蓄力时间决定威力
支持双人即时对战
实时映射
手把状态实时映射为游戏指令，延迟 < 5ms
核心技术优势
实时映射
霍尔信号直接转换为游戏
手柄输入，延迟低于 5ms
即插即用
USB HID 标准协议
无需安装驱动或软件
支持双人对战
两组设备可同时连接
适配多种对战游戏
颜色定制
支持自定义灯光颜色
品牌 logo 印刷服务
Notes: 我们设计了两大核心游戏模式。模式一是刹车映射模式，手把旋转角度直接对应油门踏板深度，行程范围 0 到 100%，支持灵敏度校准，特别适合 Assetto Corsa、iRacing、F1 系列等赛车游戏。模式二是改装战斗模式，按住手把开始蓄力，松开瞬间发动攻击，蓄力时间决定威力，支持双人即时对战。手把状态实时映射为游戏指令，延迟低于 5 毫秒，确保游戏体验的流畅性。

## Slide 6
GAME FLOW
06 / 09
1
选择角色
进入游戏大厅
2
准备阶段
等待其他玩家
3
倒计时
游戏即将开始
4
进入游戏
正式对决
5
刹车战斗
发招/加速
6
结束
显示结果
二维码配对
手机扫描游戏房间二维码
自动同步按键配置
无需手动设置
QR
计时规则
倒计时: 3-2-1 统一开始
实时同步多玩家数据
延迟补偿机制
实时同步
所有设备状态实时传输
服务器端统一判定
防作弊机制
典型游戏互动示例
场景: 赛车起步
1. 选好角色后，所有玩家进入准备状态
2. 主持人发起"3-2-1"倒计时
3. 听到"开始"后，同时放刹车 + 旋转手把
4. 手把角度直接对应油门开度，最快者胜
Notes: 接下来我们看完整的游戏流程。玩家首先在游戏大厅选择角色，进入准备阶段等待其他玩家就绪；游戏开始前三秒倒计时，主持人发起 3-2-1 倒计时；倒计时结束后玩家同时放刹车并旋转手把进入正式对决；最快完成任务的玩家获胜，系统显示结果。整个过程支持二维码配对，玩家手机扫描游戏房间二维码即可自动同步按键配置，无需手动设置。同时所有设备状态实时同步传输，服务器端统一判定，并具备防作弊机制。

## Slide 7
APPLICATIONS
07 / 09
SCENE 01
赛车游戏
适用类型
· 模拟赛车类 (Assetto Corsa)
· 街机赛车类 (马里奥赛车)
· 摩托竞速类 (MotoGP)
核心
沉浸
SCENE 02
电竞馆
设备配置
· 6-12 套设备统一部署
· 实时对战排行榜
· 比赛模式可配置
对战
排行
SCENE 03
桌游吧 / 体验店
商业场景
· 改装战斗模式为主
· 现场小比赛组织
· 设备租赁可定制
趣味
社交
SCENE 04
线下活动
应用类型
· 摩托车展会互动展品
· 品牌发布会体验区
· 改装店引流设备
曝光
引流
Notes: 本产品的应用场景非常广泛。第一是赛车游戏场景，包括模拟赛车、街机赛车和摩托竞速类游戏，能够带来更加真实的沉浸式体验。第二是电竞馆，可部署 6 至 12 套设备进行统一管理和比赛。第三是桌游吧和体验店，以改装战斗模式为主，可以组织现场小比赛。第四是线下活动，包括摩托车展会互动展品、品牌发布会体验区、改装店引流设备等，能够带来良好的品牌曝光和引流效果。

## Slide 8
OPTIONS & PRICING
08 / 09
CATEGORY 01
手柄数量
标准配置
2P
双人对战
扩展配置
4P+
多组扩展
CATEGORY 02
颜色定制
标准配色
经典色
5 色可选
品牌定制
LOGO
logo 印刷
CATEGORY 03
游戏模式
基础模式
3 模式
刹车 + 改装
高级定制
专项游戏
定制开发
配套设备扩展
显示设备
分辨率
· 1080P / 4K 可选
· HDMI 直连输出
· 投影设备支持
适合场景: 比赛投屏 / 演示
排行榜系统
功能特性
· 实时成绩排名
· 历史数据查询
· 二维码扫码查看
适合场景: 电竞馆 / 活动
扫码系统
系统集成
· 三维码扫描
· 积分自动累计
· 排行榜同步显示
适合场景: 线下体验
Notes: 在配置选项方面，我们提供灵活的定制方案。手柄数量有标准配置 2P 双人对战，以及扩展配置 4P 以上多组扩展。颜色定制方面，标准配色提供 5 种经典色可选，品牌定制支持 logo 印刷服务。游戏模式有基础模式（刹车 + 改装 + 战斗三大模式）和高级定制（支持专项游戏定制开发）。此外我们还提供配套设备扩展，包括支持 1080P 和 4K 输出的显示设备、实时排行榜系统以及二维码扫码积分系统。

## Slide 9
DELIVERABLES
09 / 09
01
硬件套件
· Arduino Pro Micro × 1
· 3D 打印支座 × 1
· 霍尔传感器 × 2 (AH3505)
02
软件系统
· Arduino 固件
· HID 驱动层
· 配置工具
03
配件包
· 磁铁套装
· USB 连接线
· 螺丝包 / 扎带
04
文档资料
· 安装说明书
· 固件升级指南
· 常见问题解答
05 售后服务
· 在线技术支持 (微信群)
· 固件持续更新
· 一年质保
· 定制开发服务
· 批量采购折扣
· OEM/ODM 支持
联系购买
微信添加请注明"刹车手把"
微信号: 商家提供
联系咨询
Notes: 最后是交付清单。我们提供完整的硬件套件，包括 Arduino Pro Micro、3D 打印支座和霍尔传感器。软件系统包含 Arduino 固件、HID 驱动层和配置工具。配件包包括磁铁套装、USB 连接线和螺丝包。文档资料包括安装说明书、固件升级指南和常见问题解答。售后服务方面，我们提供在线技术支持微信群、固件持续更新、一年质保、定制开发服务、批量采购折扣以及 OEM/ODM 支持。欢迎联系咨询，期待与您合作。